## Slide 1
Установка и настройка программы тарификации систем ВРФ
Intelligent Billing Eudemon Model: FE11-24/D4(B)

## Slide 2
Уведомления о безопасности (пожалуйста, не забудьте соблюдать)
Предупреждение: если не соблюдать строго, это может привести к серьезному повреждению устройства или людей.
Примечание: если не соблюдать строго, это может привести к незначительному или среднему повреждению устройства или людей.
Этот знак указывает на то, что операция должна быть запрещена.
Неправильная эксплуатация может привести к серьезным повреждениям или смерти людей.
Этот знак указывает на то, что предметы должны быть соблюдены. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению людей или имущества.
Внимание!
Этот продукт нельзя установить на въедливую, огнеопасную или взрывопасную окружающую среду или место с специальными требованиями, как кухня. В противном случае, это повлияет на нормальную работу или сократит срок службы устройства, или даже вызовет опасность пожара или серьезную травму. Как для вышеуказанных специальных мест, пожалуйста примите специальный кондиционер воздуха с противокоррозионной или антивзрывной функцией

## Slide 3
Уведомления об Установке
Интеллектуальный Биллинг Eudemon - это профессиональное биллинговое программное обеспечение с основной функцией взаимодействия с Power Billing Gateway и получения от него данных.
Между тем, оно обеспечивает управление выставления счетов и основную функцию контроля блока.
Для обеспечения нормальной установки и стабильной работы программного обеспечения, пожалуйста, прочитайте следующие уведомления.
Пожалуйста, убедитесь, что вы подтвердили и приняли следующие уведомления перед установкой и эксплуатацией этого программного обеспечения.
Важные Предупреждения
Убедитесь, что компьютер для установки Intelligent Billing Eudemon использует новую операционную систему, чтобы избежать сбоя установки, вызванного конфликтом с другим прикладным программным обеспечением.
Не используйте компьютер, установленный с Intelligent Billing Eudemon, в других целях, кроме работы с Intelligent Billing Eudemon. Не устанавливайте другие прикладные программы на компьютер, установленный с помощью Intelligent Billing Eudemon.
После завершения ввода в эксплуатацию убедитесь, что интеллектуальный Биллинг Eudemon всегда находится в рабочем состоянии, а режим энергосбережения компьютера не активирован. В противном случае информация, генерируемая системой, не может быть синхронизирована с Intelligent Billing Eudemon.

## Slide 4
Извещения о Деятельности
1. Не изменяйте конфигурацию интеллектуального биллинга Eudemon и настройки компьютера самостоятельно.
2. Не устанавливайте на компьютер программное обеспечение безопасности, например антивирусное программное обеспечение и брандмауэр.
Другие Уведомления
Gree оставляет за собой окончательное право интерпретировать способ выставления счетов этого программного обеспечения.
Gree не принимает никаких тестов или оценок со стороны какого-либо органа власти или физического лица для обоснованности способа выставления счетов Gree Intelligent Billing System.
Gree не несет никакой юридической ответственности за любые сбои в работе и/или любые убытки, вызванные любой из следующих причин или форс-мажоров: хакерская атака, государственное регулирование, проблема с питанием, компьютерная проблема, сетевая проблема, проблема с проводом связи и т. д.
Gree не несет ответственности за проблемы, вызванные изменениями программного обеспечения или конфигурации компьютера пользователем.
Gree не несет ответственности за увеличение или уменьшение информации о кондиционере без предварительной связи с Gree.
Изображение используемое в этом руководстве для иллюстрации; с окончательным руководством пожалуйста ознакомьтесь при получении продукта.

## Slide 5
Инструкция по установке
Найдите флэш-диск в картонной коробке;
Вставьте флэш-диск в компьютер;
Дважды щелкните “Этот компьютер”, чтобы открыть “проводник файлов” и дождаться загрузки флэш-диска.

## Slide 6
Установка программы тарификации
Вставьте USB флэш накопитель
Путь : CD-дисковод (F:) My Disc
Intelligent Billing Eudemon

## Slide 7
Дважды щелкните драйвер CD, чтобы войти в каталог драйверов; щелкните правой кнопкой мыши " Launcher.exe", чтобы выбрать "Запуск от имени администратора", а затем начать установку.

## Slide 8
Откройте папку: Intelligent Billing Eudemon
Выберите: Launcher

## Slide 9
Выберите: Install this Software

## Slide 10
Выберите: Select Setup Language – English
Подтвердите - OK

## Slide 11
Когда начнется установка, нажмите кнопку "Далее" в соответствии с руководством по эксплуатации

## Slide 12
Выберите: Next

## Slide 13
Внимательно прочитав соглашение, выберите “принять” или “не принимать”. Если вы выбрали "принять", нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить установку.

## Slide 14
Выберите: I accept the agreement
Выберите: Next

## Slide 15
Выберите: Centrigrade
Выберите: Next

## Slide 16
Выберите программную папку установки: C:\Program Files\Intelligent Billing Eudemon
Выберите: Next

## Slide 17
Нажмите кнопку "Установить", чтобы войти в состояние установки.

## Slide 18
После завершения установки нажмите кнопку "Готово", чтобы перезагрузить компьютер

## Slide 19
Регистрация
После установки программного обеспечения, регистрация и активация требуется перед нормальной работой.
Нажмите кнопку Пуск на рабочем столе компьютера и найдите RegisterHelper программного обеспечения во всех программах. Затем щелкните правой кнопкой мыши RegisterHelper и запустите от имени администратора.

## Slide 20
Нажмите на регистрационный код, после чего у вас появится серия цифр. Скопируйте и отправьте номера в наш технический отдел (в данном случае обратитесь в тех отдел компании СЕВЕРКОН) для активации. Когда вы получите его, то файл активации lic от нашего технического персонала, импортируйте файл и нажмите кнопку активации. Если вы видите приглашение, которое говорит, что регистрация прошла успешно, это означает, что вы завершили регистрацию и активацию.
После успешной регистрации откройте браузер (мы рекомендуем последнюю версию браузера Firefox или Google) и введите http:\\localhost:8888\HTML\login.aspx
Затем войдите в систему и используйте.
Сертификат lic для проведения активации

## Slide 21
Общая проблема
Веб-страница не может открыться после установки.
Это говорит, что страница не существует или страница не может открыться.
Решение № 1: Откройте Панель управления компьютера - Programs программы и компоненты -》 включите или выключите Компоненты Windows.
Отметьте все пункты в разделе Информационные службы Интернета, как показано ниже.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки.
Затем перезагрузите компьютер и установите его снова.
Решение № 2: Откройте Диспетчер задач компьютера и проверьте, работают ли служба калькулятора и Mysql. Если какая-либо служба остановлена, проверьте, установлено ли на компьютере другое не относящееся к делу программное обеспечение, например антивирусное. Проверьте, является ли система профессиональной или флагманской версией win7 или win 10. Переустановите программное обеспечение в чистой операционной системе.

## Slide 22
CAN (Controller Area Network) стандарт промышленной сети | RX | Когда данные оборудования, подключенного к шлюзу (кондиционер) получены, этот светодиодный индикатор будет мигать.
 | TX | При передаче данных на шлюз-подключен оборудование (кондиционер), этот индикатор будет мигать.
RS485-1 | RX | Когда данные от счетчика кВт/ч получены, этот светодиод индикатор будет мигать.
 | TX | Когда данные передаются на счетчик кВт/ч, этот светодиод индикатор будет мигать.
RS232 | RX | Этот светодиод недействителен для данного устройства.
 | TX | Этот светодиод недействителен для данного устройства.
RS485-2 | RX | Этот светодиод недействителен для данного устройства.
 | TX | Этот светодиод недействителен для данного устройства.
Power supply | Если питание шлюза выставления счетов за электроэнергию нормальное, этот индикатор будет включен. | 
Operating | Если шлюз выставления счетов за электроэнергию работает нормально, этот индикатор будет мигать. | 
Alarm | Этот светодиод недействителен для данного устройства. | 
Обозначение светодиодов шлюза и их состояние в работе

## Slide 23
Маршрутизатор
В интеллектуальной биллинговой системе маршрутизатор необходим для осуществления связи между шлюзом и компьютерным программным обеспечением, чтобы обеспечить нормальную работу интеллектуальной биллинговой системы.
Выбор маршрутизатора
Маршрутизатор должен быть выбран в соответствии с проектом.
Изготовлен известным брендом с высокой надежностью.
Маршрутизатор должен иметь функцию DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) и может быть настроен и привязан к MAC - адресу.
Шлюз и компьютер, на котором установлена система Intelligent Billing Eudemon, должны быть подключены к локальным портам маршрутизатора.
Детальные спецификации следующим образом:
Тип маршрутизатора: маршрутизатор предприятия, промышленный маршрутизатор
Поддерживаемый протокол (включает, но не ограничивается): TCP/IP, DHCP, ICMP, HTTP, UpnP
Количество портов LAN: согласно фактическим требованиям
Тариф передачи: ≥100 Mbps
Путь конфигурации: WEB управление

## Slide 24
Вход в систему
http://localhost:8888/HTML/index.aspx
Рекомендуемые браузеры:Firefox, Google Chrome)
Имя пользователя: administrator
пароль: qwe123
Подтвердить

## Slide 25
Автоматическое обнаружение
ШАГ 1
Нажмите кнопку «Configuration mode - режим конфигурации» > «step-by-step - шаг за шагом» - в строке меню и нажмите кнопку ”конечно« - «Sure – конечно», чтобы войти в «automatic detection - автоматическое обнаружение». Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить обнаружение.
ШАГ 2
Подождите, пока программное обеспечение обнаружит оборудование в системе, во время этого курса не выключайте компьютер и не отключайте интернет, иначе автоматическое обнаружение может потерпеть неудачу,
повторите шаг 1, чтобы снова провести автоматическое обнаружение.

## Slide 26
ШАГ 3
Если устройство не обнаружено, появится запрос.
ШАГ 4
Случай, показанный на следующем рисунке, может произойти при выполнении второго обнаружения. Из-за сети и других проблем, шлюз не может быть обнаружен на этот раз. Проверьте маршрутизатор, сетевую карту, кабель и другие устройства. Если шлюз не выбран, пожалуйста, отметьте шлюз, а затем нажмите кнопку далее. Если шлюз будет сохранен, нажмите кнопку « next – далее».
(Если следующий рисунок не появился и переходит к шагу 5, это означает, что подключение устройства не имеет никаких проблем)

## Slide 27
ШАГ 5
При автоматическом обнаружении будет отображен обнаруживаемый шлюз.
Например, как показано на следующем рисунке, обнаружены два шлюза “Gateway24 и Gateway88". Если вы поставите галочку Gateway24 и нажмете кнопку Далее, программное обеспечение только организует обнаружение для Gateway24. На Gateway88 не будет никакой операции.

## Slide 28
ШАГ 6
Когда оборудование обнаружено, пожалуйста проверьте результаты теста в соответствии с деталями проекта.
Если данные верны, нажмите кнопку "ОК", чтобы войти в интерфейс настройки. В противном случае Нажмите кнопку "Отмена", чтобы провести автоматическое обнаружение снова.

## Slide 29
ШАГ 7
Нажмите кнопку «Select gateway - выбрать шлюз», чтобы выбрать шлюз, который необходимо установить, введите соответствующую модель наружного блока в соответствующий столбец модели ODU в соответствии с подробным списком проекта.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы войти в настройки IDU.
“Сохранить " - это сохранить информацию о текущей странице.
Если есть несколько шлюзов, вы можете выбрать информацию о шлюзе в “Select gateway – выбрать шлюз", а затем заполнить всю информацию.
Вы должны установить каждый шлюз, прежде чем нажать кнопку "Далее".

## Slide 30
ШАГ 8
Нажмите кнопку «Select gateway - Выбрать шлюз», чтобы выбрать шлюз, который необходимо установить, введите соответствующую модель внутреннего блока в соответствующий столбец модели IDU в соответствии со списком проекта.
Нажмите кнопку в следующем синем круге, чтобы увеличить интерфейс, и вы увидите кнопки «сохранить», назад и далее в правом нижнем углу.
Кнопка «сохранить» предназначена для сохранения информации текущей страницы. Если существует несколько шлюзов, вы можете выбрать информацию о шлюзе в разделе "Выбор шлюза". Вы должны установить каждый шлюз, прежде чем нажать кнопку «далее". Вы также можете нажать кнопку "модель“, чтобы загрузить шаблон, нажмите кнопку ”выбрать файл“, чтобы импортировать шаблон после редактирования, а затем нажмите кнопку ”загрузить“ и ”сохранить" (импортированный файл должен быть файлом модели, формат и столбец которого не могут быть изменены).

## Slide 31
ШАГ 9
Нажмите кнопку «назад», чтобы вернуться к настройке наружного блока. Нажмите кнопку "Далее" появится окно разработанного электрического счетчика.
ШАГ 10
Выберите электрический счетчик и тариф потребляемого тока. Нажмите кнопку "Назад", чтобы вернуться к настройке IDU.
“Сохранить"- это сохранить информацию о текущей странице. Если существует несколько шлюзов, вы можете выбрать информацию о шлюзе в разделе "Выбор шлюза". Вы должны установить каждый шлюз, прежде чем нажать кнопку "Далее". Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть настройки выставления счетов.

## Slide 32
ШАГ 11
Щелкните раскрывающийся список в правой части шлюза и выберите шлюз.
Щелкните раскрывающийся список в правой части модели электрического счетчика и выберите модель.
Щелкните раскрывающийся список в правой части и выберите способ проводки.
Щелкните раскрывающийся список в правой части окна время и выберите разделенные периоды для выставления счетов.
Нажмите кнопку "время начала периода 1": в текстовом поле справа выберите время начала и выберите время окончания в текстовом поле справа от времени окончания, а также введите цену единицы биллинга в текстовом поле справа от цены единицы. Введите обменный курс биллинга в текстовое поле справа от курса. Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы сохранить настройки и нажмите кнопку "Выбрать шлюз“, чтобы выбрать следующий шлюз (каждый шлюз должен быть сохранен до нажатия кнопки ”далее"). Нажмите кнопку "Назад", чтобы вернуться к настройкам электросчетчика. Нажмите кнопку “Далее”, появится настройки шлюза.

## Slide 33
ШАГ 12
Отметьте галочкой маленькую панель в левой части шлюза 24, чтобы выбрать шлюз.
Нажмите кнопку "Назад", чтобы вернуться к настройкам выставления счетов.
Нажмите кнопку "Готово", он будет всплывать биллинг настройки прогресса.

## Slide 34
ШАГ 13
Настройка параметров выставления счетов.

## Slide 35
ШАГ 14
Не удается настроить параметр выставления счетов.
Проверьте правильность и полноту настроек с шага 4 по шаг 11. После пересмотра и проверки снова выполните настройку.

## Slide 36
ШАГ 15
Настройки установлены успешно, нажмите кнопку "конечно“, чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку” Отмена", чтобы отменить настройку

## Slide 37
Установка времени шлюза
ШАГ 1
Нажмите кнопку "Конфигурация > настройки шлюза" в списке меню, чтобы открыть настройки времени шлюза. Нажмите кнопку "Выбрать шлюз", чтобы выбрать шлюз, и через несколько секунд он отобразит текущее время шлюза. Нажмите на текстовое поле ниже "дату и время" в всплывающее окно даты и времени.

## Slide 38
ШАГ 2
Нажмите кнопку + или – для изменения даты и времени;
Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить настройку даты и времени.
Нажмите кнопку "конечно", чтобы выбрать текущую дату и время.
ШАГ 3
Нажмите кнопку "Готово“ и ”сохранить".
ШАГ 4
Время шлюза успешно установлено.

## Slide 39
Настройка проекта
ШАГ 1
Нажмите кнопку "режим конфигурации >Управление проектами > новый проект"в списке меню, он появится введение проекта.
Пожалуйста, внимательно прочитайте пункты введения и подтвердите их многократно. Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить конфигурацию проекта. Если вы согласны с условиями введения проекта и подтвердите его выполнение, нажмите кнопку "Согласен", появится окно для установки имени проекта.

## Slide 40
ШАГ 2
Введите новое имя в правой части “имя проекта", входная группа один.
Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить настройку.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы войти в настройки комнаты.
ШАГ 3
"Группа один", показанная в левой части, - это вновь установленное имя проекта, а “таблица номеров” - это таблица номеров для проекта. Введите имя этажа в соответствующем столбце и введите имя комнаты в столбце "имя комнаты".

## Slide 41
ШАГ 4
Вы можете импортировать его в электронную таблицу или вручную добавить этажи и комнаты.
Выберите пункт добавить вручную, чтобы войти в интерфейс новой комнаты

## Slide 42
Шаг 5
Нажмите кнопку "Добавить“, чтобы добавить строку в ”таблицу номеров".
Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить настройку комнаты.
Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы сохранить настройки и появится номер настройки внутреннего блока.

## Slide 43
ШАГ 6
Нажмите на маленький + в левой части "дерева сети", чтобы развернуть сеть.
Таким же образом, нажмите маленький + в левой части “Building Group One”, чтобы развернуть его.

## Slide 44
ШАГ 7
Отметьте номер внутреннего блока и название комнаты, для каждой конфигурации можно выбрать только один номер комнаты, но можно отметить несколько номеров внутреннего блока. Цепляйтесь за "привязку“, затем настройка сохраняется, настройка будет указана в ”таблице номеров". Номер внутреннего блока, который был установлен, станет серым и не может быть установлен снова.

## Slide 45
ШАГ 8
Отметьте в маленькой панели в первой строке “таблица номеров” и нажмите кнопку “Удалить”, выбранная строка может быть обнаружена.
Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить настройку внутреннего блока.
Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ“, чтобы сохранить настройку,” сохранить успешно" появится в течение нескольких секунд, а затем исчезнет, а затем настройка проекта будет выполнена.

## Slide 46
ШАГ 9
Кроме добавления его вручную, он импортирует его в электронную таблицу.
Нажмите кнопку "модель“, чтобы загрузить шаблон, нажмите кнопку” Выбрать файл“, чтобы импортировать шаблон после редактирования, а затем нажмите кнопку” Загрузить “и” сохранить" (импортированный файл должен быть файлом модели, формат и столбец которого не могут быть изменены).

## Slide 47
Нажмите кнопку "модель“, чтобы загрузить шаблон, нажмите кнопку” Выбрать файл“, чтобы импортировать шаблон после редактирования, а затем нажмите кнопку” Загрузить “и” сохранить" (импортированный файл должен быть файлом модели, формат и столбец которого не могут быть изменены).

## Slide 48
ШАГ 10
После импорта файла, информация о настройке будет отображаться в проекте. Пожалуйста, нажмите кнопку Сохранить после того, как убедитесь, что информация верна. (Если информация неверна, импортируйте файл еще раз)

## Slide 49
ШАГ 11
Соответствие состояния внутреннего блока можно посмотреть и проконтролировать в “здании”.
Нажмите кнопку "устройство мониторинга > визуальная навигация > здание “в списке меню, и нажмите + и разверните ”здание".
ШАГ 12
Таким образом, информацию для проекта и комнаты можно осмотреть и проконтролировать.
Щелкните номер внутреннего блока для просмотра состояния внутреннего блока.
Состояние других внутренних блоков можно просмотреть таким образом.

## Slide 50
ШАГ 13
Нажмите значок 1, он может управлять включением и выключением внутреннего блока.
Нажмите красный значок 2, чтобы защитить или не защитить пульт дистанционного управления.
Нажмите красный значок 4 может увеличить скорость ветра.
Нажмите красный значок 3 может снизить скорость ветра.
Нажмите красный значок 5 можно включить или выключить режим охлаждения.
Нажмите красный значок 6 можно включить или выключить сухой режим.
Нажмите красный значок 7 можно включить или выключить режим подачи воздуха.
Нажмите красный значок 8 можно включить или выключить режим нагрева.
Нажмите красный значок 9 можно включить или выключить автоматический режим.

## Slide 51
Настройка для периода времени и отношения выставления счетов
ШАГ 1
Нажмите кнопку "Управление выставлением счетов > настройка платы за электроэнергию" в списке меню, чтобы войти в настройку периода времени и выставления счетов. Метод установки такой же, как и Шаг 11 в автоматическом обнаружении.
Применение
Вход в систему
Операция такая же, как и в главе отладки.

## Slide 52
Контроль и запрос состояния блока
Щелкните устройство мониторинга > визуальная навигация > дерево сети > Gateway24 (выберите шлюз) > System24-5 (выберите систему).
Нажмите кнопку "Обновить", чтобы получить последний статус устройства.
Для просмотра состояния внутреннего блока можно обратиться к шагу 10 – «настройка проекта»

## Slide 53
Нажмите кнопку изменить значок, можно назвать систему под деревом сети и внутреннего блока.
Нажмите кнопку возобновить значок можно возобновить имя по умолчанию этого узла.

## Slide 54
Запрос и экспорт биллинговой записи
ШАГ 1
Нажмите кнопку "Управление выставлением счетов > запрос платы за электроэнергию" в списке меню, чтобы войти в интерфейс запроса счетов. Нажмите на текстовое поле в правой части “Время начала:", чтобы выбрать время начала, необходимое для запроса, и нажмите на текстовое поле в правой части “Время окончания“, чтобы выбрать время окончания, необходимое для запроса, нажмите на раскрывающийся список в правой части” название комнаты", чтобы выбрать номер комнаты, Все комнаты будут автоматически выбраны. Нажмите кнопку "запрос" для просмотра. Результат запроса будет отображен в интерфейсе.

## Slide 55
ШАГ 2
Нажмите кнопку "подробно", появится окно, а затем вы можете выбрать формат экспорта.

## Slide 56
ШАГ 3
Нажмите кнопку "счет", чтобы выбрать экспорт личного счета и общего счета, и вы можете выбрать формат экспорта.

## Slide 57
ШАГ 4
Получение текущей платежной записи.

## Slide 58
Запрос и экспорт истории статуса единицы
Нажмите кнопку "Управление выставлением счетов > запрос информации об использовании" в списке меню, чтобы войти в запрос истории статуса единицы. Метод запроса такой же, как и на этапе 1 запроса Билла.
Метод экспорта такой же, как и на этапе 2 экспорта платежной ведомости.

## Slide 59
Запрос записи электрического счетчика
Нажмите “Управление выставлением счетов > запись счетчика", чтобы войти в запрос записи электрического счетчика.
Нажмите на текстовое поле в правой части “Время начала:", чтобы выбрать время начала, необходимое для запроса, и нажмите на текстовое поле в правой части “Время окончания", чтобы выбрать время окончания, необходимое для запроса.
Нажмите кнопку "запрос" для просмотра. Результаты запроса будут отображены в интерфейсе.

## Slide 60
Шлюз потерял запрос записи питания
Нажмите кнопку " Управление выставлением счетов > шлюз потерял запись питания” в списке меню, чтобы войти в запрос данных об ошибке.
Нажмите на текстовое поле в правой части “Время начала:", чтобы выбрать время начала, необходимое для запроса, и нажмите на текстовое поле в правой части “Время окончания", чтобы выбрать время окончания, необходимое для запроса, нажмите на раскрывающийся список в правой части " электрический счетчик нет.” чтобы выбрать модель электрического счетчика, необходимо выбрать все модели.
Нажмите кнопку "запрос" для просмотра. Результаты запроса будут отображены в интерфейсе.

## Slide 61
Получение Записи Шлюза
Если запись биллинга не может быть запрошена в течение нескольких раз, пожалуйста, нажмите кнопку "Получить запись шлюза", чтобы получить запись биллинга вручную. Так как много показателей, пожалуйста ждите 5 ~ 30 мин перед входом в интерфейс проверки показателей биллинга.

## Slide 62
Сброс пароля
Отметьте пользователя в настройках системы - > управление доступом, а затем сбросьте пароль.

## Slide 63
Пароль был сброшен.